朝陽科技大學系統組需求規格書

| 品名 | 數量 | 單位 | 規格及規範 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電腦教室教學廣播設備 | 3 | 間 | (一)建置教室地點:T2-505/G-509/G609等3間 (二)每間教室需以1位老師加上80位學生進行 佈線與規劃~ (三)本系統包含： 1.平台式教學廣播主控器---3台(每間1台) 2.教學廣播教師外接盒-----3台(每間1台) 3.教學廣播中繼器---------3台(每間1台) 4.教學廣播控制外接盒---60盒(每間20盒) (四)系統功能要求： 1.教學廣播主控器及外接控制盒採獨立架構 設計，完全相容任何作業系統(OPERATION SYSTEM)。 2.不需安裝任何驅動程式及軟體啟動，因而 能於BIOS下即可進行廣播及監看各項功能 之操作。 3.不需區域網路卡支援及網路驅動任何網路 通信協定，即可正常執行各系統功能。 4.教學廣播系統整體架構需為UTP RJ45介 面。 5.教師端控制盒具備教師端標準PC影音輸入埠二組，及單槍投影輸出專用輸出埠一組，整合於中文平台主控器上按鍵切換，無需佔用學生座號或另購外接式切換器。 6.中繼器具8個(含以上)影音輸出埠。 7.主控器影像輸出埠與控制盒間需以UTP CAT5線材做傳輸採串連方式連接。 8.提供全體廣播、自動監看、黑屏警示、等 三種單鍵快速功能鍵。 9.學生端以共用外接控制盒為基礎，完全不 佔用任何記憶體空間及不佔I/O與IRQ。 10.學生控制盒，採高精密度電路板設計，及 SMD四層板(含以上)無鉛製程，以降低電 磁干擾。 11.設定座號採主控制器設定外接盒方式，無 需使用磁片軟體或DIP SWITCH設定。 12.外接控制盒上UTP串接埠，需使用UTP防拆 檔板，VGA接頭需使用星形螺絲。 13.可將教師機、指定學生機畫面同步廣播、轉播給所有學生、區域、多排、多位或單一選定的學生。 14.教師強制將黑屏螢幕(video off)廣播至所有學生、區域、多排、多位或單一選定的學生，產生警示作用，以利學生專心學習。 15.可將所有學生、區域、多排、多位或單一選定的學生機操作畫面依設定間隔(0-99 sec)順序調回至教師機觀看指導。 16.主控平台設有除外功能鍵，被指定的學生整節課完全不受廣播教學系統的功能控制，可完全獨立操作，不受影響。 17.需將原舊有(T2-506/507)電腦教室更新為以上規範 18.得標廠商驗收時需檢附上述教學廣播系統 合格 CE認證文件證明，原廠針對本校之 授權證明、保固證明文件。 |
| ○ 預定交貨 ○ 預定完工期限： 99 年 4 月 30 日前。 ○ 預定交貨 ○ 預定完工地點： ○ 維護合約期間： 年 月 日～ 年 月 日。 ○ 保固期： |